Задание

Сделать расчёт цепной передачи.

Крутящий момент на ведомой звёздочке M = 100000 Н · мм.

Угловая скорость на ведущем элементе передачи  = 120 рад/с.

Передаточное число U = 5.

# Расчёт цепной передачи

Выбираем приводную роликовую однорядную цепь (cм. гл. VII[1], табл. 7.15).

Передаточное число:

u  =  5.

Число зубьев ведущей звездочки (см. с.148[1]):

z1 = 31 - 2 · u =  = 31 - 2 · 5 = 21

Принимаем z1 = 21.

Число зубьев ведомой звездочки:

z2 = z1 · u =  = 21 · 5 = 105

Принимаем z2 = 105 .

Тогда фактическое передаточное число:

uф =  = 5.

Отклонение:

0%, что допустимо (отклонение не должно превышать 3%).

Расчетный коэффициент нагрузки (см. гл. VII[1], формулу 7.38[1] и пояснения к ней):

Кэ = kд · kа · kн · kр · kсм · kп

где:

kд = 1 - динамический коэффициент при спокойной нагрузке;

ka = 1 - коэффициент, учитывающий влияние межосевого расстояния, при a=(25...50) · t;

kн - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона линии центров к горизонту, при автоматическом автоматическом регулировании натяжения цепи kн = 1;

kр = 1 - коэффициент, учитывающий способ регулирования натяжения цепи, в нашем случае при автоматическом регулировании;

Kсм = 0,8 - коэффициент, учитывающий способ смазки,

Кп = 1 - коэффициент, учитывающий периодичность работы передачи, в нашем случае - 1 смена.

Тогда:

Kэ = 1 · 1 · 1 · 1 · 0,8 · 1 = 0,8.

Tведущей зв. = 20000 Н·мм.

Для определения шага цепи по формуле 7.38 гл.VII[1] надо знать допускаемое давление [p] в шарнирах цепи. В таблице 7.18[1] допускаемое давление [p] задано в зависимости от частоты вращения ведущей звездочки и шага t. Поэтому для расчета по формуле 7.38[1] величиной [p] следует задаваться ориентировочно. Ведущая звездочка имеет частоту вращения  n1=1145,916 об/мин. Среднее значение допускаемого давления примем [p]=16,416 МПа.

Тогда шаг цепи:

t    2,8 ·  = 2,8 ·  = 10,062 мм.

Подбираем по табл. 7.15[1] цепь ПР-12,7-18,2 по ГОСТ 13568-97, имеющую t=12,7 мм; разрушающую нагрузку Q=18,2 кН; массу q=0,75 кг/м; Аоп=39,6 мм2.

Скорость цепи:

V = 5094 · 10-3 м/с.

Окружная сила:

Ftц = 471,143 H.

Давление в шарнире проверяем по формуле 7.39[1]:

p  =  9,518 МПа.

Уточняем по табл 7.18[1] допускаемое давление:

[p] = [p'] · [1 + 0,01 · (z1 - 17)] = 16,416 · [1 + 0,01 · (21 - 17)] = 17,073 МПа.

В этой формуле [p']=16,416 МПа - табличное значение допускаемого давления по табл. 7.18[1] при n1=1145,916 об/мин и t=12,7 мм. Условие p < [p] выполнено.

Определяем число звеньев цепи по формуле 7.36[1]:

Lt = 2 · at + 0,5 · z + , где

at =

z = z1 + z2 = 21 + 105 = 126;

 = 13,369.

Тогда:

Lt = 2 · 40 + 0,5 · 126 + 147,468.

Округляем до четного числа: Lt = 148.

Уточняем межосевое расстояние цепной передачи по формуле 7.37[1]:

a = 0,25 · t · (Lt - 0,5 · z + ) =

= 0,25 · 12,7 · (148 - 0,5 · 126 + ) = 511,575 мм

Принимаем: a = 512 мм.

Для свободного провисания цепи предусматриваем возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,4%, то есть примерно на 512 · 0,004  =  2 мм.

Определяем диаметры делительных окружностей звездочек (см. формулу 7.34[1]):

dд1 = 85,211 мм;

dд2 = 424,53 мм;

Определяем диаметры наружных окружностей звездочек (см. формулу 7.35[1]):

De1 = t ·  · d1 =

= 12,7 ·  · 8,51 = 90,511 мм;

De2 = t ·  · d1 =

= 12,7 ·  · 8,51 = 430,591 мм;

где d1 = 8,51 мм  -  диаметр ролика цепи.

Силы действующие на цепь:

окружная:

Ftц = 471,143 Н - определена выше;

от центробежных сил:

Fv = q · V2 = 0,75 · 5,0942 = 19,462 H;

где масса одного метра цепи q=0,75 кг/м по табл. 7.15[1];

от провисания:

Ff = 9.81 · kf · q · a = 9.81 · 6 · 0,75 · 0,512 = 22,602 H;

где kf=6 - коэффициент влияния наклона оси центров цепи (см. c. 151[1]).

Расчетная нагрузка на валы:

Fв = Ftц + 2 · Ff = 471,143 + 2 · 22,602 = 516,347 H.

Проверяем коэффициент запаса прочности цепи по формуле 7.40[1]:

s = 35,463.

Это больше, чем нормативный коэффициент запаса [s]=10,35 (см. табл. 7.19[1]); следовательно, условие прочности s>[s] выполнено.

Толщина диска звёздочки:

0.93 · Ввн = 0.93 · 7,75 = 7,208 = 7 мм, где Ввн - расстояние между пластинками внутреннего звена (см. табл. 7.15[1]).

Параметры цепной передачи, мм

| Проектный расчёт |
| --- |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Тип цепи | ПР-12,7-18,2 | Диаметр делительной окружности звёздочек: |  |
| Шаг цепи t | 12,7 | ведущей dд1 ведомой dд2 | 85,211 424,53 |
| Межосевое расстояние aw | 512 |  |  |
|  |  | Диаметр окружности выступов звёздочек: |  |
| Длина цепи l | 1879,6 |  |  |
|  |  | ведущей de1 ведомой de2 | 90,511 430,591 |
| Число звеньев lp | 148 |  |  |
| Числа зубьев: |  | Диаметр окружности впадин звёздочек: |  |
| шестерни z1 колеса z2 | 21 105 |  |  |
|  |  | ведущей di1 ведомой di2 | 86,826 428,136 |
| Сила давления на вал Fв, Н | 516,347 |  |  |
| Проверочный расчёт |
| Параметр | Допускаемые значения | Расчётные значения | Примечание |
| Частота вращения ведущей звёздочки n1, об/мин | 1250 | 1145,916 |  |
| Коэффициент запаса прочности S | 10,35 | 35,463 |  |
| Давление в шарнирах цепи pц, H/мм2 | 17,073 | 9,518 |  |

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.