Задание

Сделать расчёт клиноремённой передачи.

Крутящий момент на ведомом шкиве M = 100000 Н · мм.

Угловая скорость на ведущем элементе передачи  = 120 рад/с.

Передаточное число U = 5.

# Расчёт клиноременной передачи

1. Вращающий момент на меньшем ведущем шкиве:

T(ведущий шкив) = 20000 Н·мм.

2. По номограмме на рис. 7.3[1] в зависимости от частоты вращения меньшего ведущего шкива n(ведущий шкив) (в нашем случае n(ведущий шкив)=1145,916 об/мин) и передаваемой мощности:

P = T(ведущий шкив) · (ведущий шкив) = 20000 · 10-6 · 120 = 2,4 кВт

принимаем сечение клинового ремня А.

3. Диаметр меньшего шкива по формуле 7.25[1]:

d1 = (3...4) · (3...4) · 81,433...108,577 мм.

Согласно табл. 7.8[1] принимаем d1 = 100 мм.

4. Диаметр большого шкива (см. формулу 7.3[1]):

d2 = u · d1 · (1 - ) = 5 · 100 · (1 - 0,015) = 492,5 мм.

где  = 0,015 - относительное скольжение ремня.

Принимаем d2 = 500 мм.

5. Уточняем передаточное отношение:

uр = 5,076

При этом угловая скорость ведомого шкива будет:

(ведомый шкив) = 23,641 рад/с.

Расхождение с требуемым  · 100% = 1,496%, что менее допускаемого: 3%.

Следовательно, окончательно принимаем диаметры шкивов:

d1  =  100 мм;

d2  =  500 мм.

6. Межосевое расстояние a следует принять в интервале (см. формулу 7.26[1]):

amin = 0.55 · (d1 + d2) + T0 = 0.55 · (100 + 500) + 6 = 336 мм;

amax = d1 + d2 = 100 + 500 = 600 мм.

где T0 = 6 мм (высота сечения ремня).

Принимаем предварительно значение a = 375 мм.

7. Расчетная длина ремня по формуле 7.7[1]:

L = 2 · a + 0.5 ·  · (d1 + d2) +

2 · 375 + 0.5 · 3,142 · (100 + 500) +

1799,144 мм.

Выбираем значение по стандарту (см. табл. 7.7[1]) 1800 мм.

8. Уточнённое значение межосевого расстояния aр с учетом стандартной длины ремня L (см. формулу 7.27[1]):

aр = 0.25 · ((L - w) + )

где w = 0.5 ·  · (d1 + d2) = 0.5 · 3,142 · (100 + 500) = 942,478 мм;

y = (d2 - d1)2 = (500 - 100)2 = 160000 мм.

Тогда:

aр = 0.25 · ((1800 - 942,478) + ) = 375,498 мм,

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,01 · L = 18 мм для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на 0,025 · L = 45 мм для увеличения натяжения ремней.

9. Угол обхвата меньшего шкива по формуле 7.28[1]:

1 = 180o - 57 · 180o - 57 · 119,281o

10. Коэффициент режима работы, учитывающий условия эксплуатации передачи, по табл. 7.10[1]: Cp = 1.

11. Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня по табл. 7.9[1]: CL = 1,01.

12. Коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата (см. пояснения к формуле 7.29[1]): C = 0,82.

13. Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (см. пояснения к формуле 7.29[1]): предполагая, что ремней в передаче будет от 4 до 6, примем коэффициент Сz = 0,85.

14. Число ремней в передаче:

z = 2,794,

где Рo = 1,22 кВт - мощность, передаваемая одним клиновым ремнем, кВт (см. табл. 7.8[1]).

Принимаем  z = 3.

15. Скорость:

V = 0.5 · (ведущего шкива) · d1 = 0.5 · 120 · 0,1 = 6 м/c.

16. Нажатие ветви клинового ремня по формуле 7.30[1]:

F0 =  · V2 =

0,1 · 62 = 143,193 H.

где  = 0,1 H·c2/м2 - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил (см. пояснения к формуле 7.30[1]).

17. Давление на валы находим по формуле 7.31[1]:

Fв = 2 · F0 · z · sin2 · 143,193 · 3 · sin741,343 H.

18. Ширина шкивов Вш (см. табл. 7.12[1]):

Вш = (z - 1) · e + 2 · f = (3 - 1) · 15 + 2 · 10 = 50 мм.

Параметры клиноременной передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | клиновой | Диаметр ведущего шкива d1 | 100 |
| Сечение ремня | А | Диаметр ведомого шкива d2 | 500 |
| Количество ремней Z | 3 | Максимальное напряжение max, H/мм2 | 4,608 |
| Межосевое расстояние aw | 375,498 |  |  |
| Длина ремня l | 1800 | Предварительное натяжение ремня Fo, Н | 143,193 |
| Угол обхвата ведущего шкива 1, град | 119,281 | Сила давления ремня на вал Fв, Н | 741,343 |

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.